## Slide 1
Применение экзоскелетов для повышения производительности и безопасности операторов строительно-дорожных машин
Технико-экономический анализ и эргономическая оценка

## Slide 2
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Проблематика и актуальность исследования
• Высокие физические нагрузки: Операторы строительно-дорожных машин испытывают длительное статическое и динамическое напряжение при эксплуатации и ремонте техники.
• Риск профессиональных заболеваний: Опорно-двигательный аппарат (особенно поясничный и плечевой отделы) подвержен преждевременному износу и травматизму.
• Снижение производительности: Накопленная физическая усталость к концу смены снижает скорость выполнения операций и концентрацию внимания на 25–30%.

## Slide 3
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Классификация промышленных экзоскелетов
• Пассивные экзоскелеты: Использование пружин, торсионов и эластомеров. Не требуют внешних источников питания, обладают высокой надежностью на стройплощадке.
• Активные экзоскелеты: Оснащены электроприводами или пневмомускулами. Обеспечивают максимальное усиление, но требуют аккумуляторов и регулярного обслуживания.
• Гибридные комплексы: Комбинация пассивных разгрузочных элементов с интеллектуальными датчиками контроля состояния оператора.

## Slide 4
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Специфика применения на строительно-дорожной технике
• Обслуживание и ремонт СДМ: Подъем и удержание тяжелых узлов, монтаж навесного оборудования, работы в неудобных позах.
• Компенсация вибраций: Снижение передаваемой вибрационной нагрузки на суставы при управлении тяжелыми машинами.
• Вспомогательные операции: Строповка грузов, перемещение материалов и ручная доработка дорожного полотна.

## Slide 5
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Эргономические и технические показатели
• Разгрузка поясничного отдела: Снижение компрессионной нагрузки на позвоночник на 30–40%.
• Разгрузка плечевого пояса: Уменьшение мышечного напряжения при работе выше уровня груди до 50%.
• Собственный вес пассивной системы: 3.2 – 5.5 кг (не вызывает быстрой утомляемости).
• Время надевания/снятия: Не более 1.5–2 минут без сторонней помощи.
• Диапазон регулировок: Полная адаптация под антропометрические данные 95% операторов.

## Slide 6
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Влияние на безопасность труда и здоровье
• Профилактика травматизма: Предотвращение растяжений, грыж и микротравм при подъеме тяжестей.
• Поддержание внимания: Снижение физического истощения сохраняет реакцию оператора при работе в опасных зонах.
• Экономия фонда оплаты труда: Сокращение количества больничных листов по заболеваниям ОДА на 40–45%.

## Slide 7
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Методика проведение испытаний
1. Электромиография (ЭМГ): Измерение биоэлектрической активности целевых групп мышц во время работы.
2. Хронометраж операций: Сравнительная оценка скорости сервисного обслуживания СДМ.
3. Оценка субъективного утомления: Опрос персонала по шкале Борга (RPE) до и после рабочей смены.
4. Оценка свободы движений: Проверка удобства работы в кабине и на открытых площадках.

## Slide 8
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Технико-экономические показатели
Показатель | Без экзоскелета | С пассивным экзоскелетом
Компрессионная нагрузка L5/S1 | 100% (базовая) | Снижение на 35–40%
Время эффективной работы | 2.5–3 часа без отдыха | До 4.5 часов без усталости
Частота микротравм персонала | Выше средней | Снижение на 45%
Срок окупаемости комплекта | — | 8–12 месяцев

## Slide 9
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Ограничения и эксплуатационные риски
• Стесненность в кабине: Габариты экзоскелета могут создавать неудобства при управлении машиной изнутри кабины.
• Период адаптации: Требуется от 3 до 7 дней для привыкания рабочего к новым биомеханическим паттернам.
• Климатические условия: Необходимость применения специальной текстильной оснастки для работы от -40°C до +40°C.

## Slide 10
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Заключение и рекомендации
1. Внедрение пассивных экзоскелетов наиболее целесообразно для ремонтных и сервисных бригад СДМ.
2. Обеспечивается устойчивое снижение травматизма и повышение производительности труда на 15–20%.
3. Рекомендуется проводить поэтапное внедрение с обязательным антропометрическим подбором.
4. Перспектива: Интеграция датчиков сбора телеметрии для непрерывного контроля нагрузки персоналом.